АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Муниципальное учреждение “Административно-техническая инспекция г. Липецка”

398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, 16, тел. (4742) 28-81-51

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ АТИ г. Липецка

_______________ О.А. Ковыршин

“____”_________________2015г.

Техническое заключение

по результатам работы на тему:

«Обследование и оценка технического состояния жилого дома

№ 27  по пр. 60 лет СССР   в г.Липецке

на предмет физического износа».

г. Липецк

2015г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

-обследование объекта

1. Давыдов  И.А.                                         – составление отчета

инженер-технолог мобильной группы

комплексной лаборатории

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» введен в действие с 01 января 2014 года Приказом Росстандарта от 27.12.2012 года.

- ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

- ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий».- М.: Госкомархитектуры, 1998г. – 92с.

- СНиП 2.08-01-89* «Жилые здания».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- В.Т. Гроздов «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений». – СПб.: Издательский Дом KN+, 2000-140 с.

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

И ИСПЫТАНИИ МАТЕРИАЛОВ

- Цифровая фотокамера.

- Рулетка металлическая 10м

- Штангенциркуль 0-150мм

- Измеритель прочности бетона склерометр ОМШ-1 №472

- Лазерный уровень.

- Рейка нивелирная.

- Рулетка лазерная.

- Измеритель влажности цифровой термогигрометр H-Test 1

- 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Данная работа проведена МУ «Административно-технической инспекцией г. Липецка» на основании договора №  46  от 17.04.2015г., заключенного между МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка» в лице Ковыршина О.А. и  ГУК «Стахановская» в лице Синельникова Д.С.

Настоящая  работа выполнена МУ «АТИ г.Липецка» на основании:

- свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 00656.01-2014-4823017134-П-178 от 10.01.2014г., выданного НП СРО «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- свидетельства о состоянии измерений в лаборатории №083 от 18 ноября 2013г., выданного ФБУ «Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации».

2. ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования является девятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР,  дом № 27

3. ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Целью данного обследования являлась оценка технического состояния жилого дома, расположенного по адресу:   г. Липецк, пр.60 лет СССР, дом 27, на предмет физического износа.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Жилой дом, расположенный по адресу:  г. Липецк, пр. 60 лет СССР,  дом №27, девятиэтажный,  панельный. Год постройки обследуемого здания –   1987г. (согласно данным ГУК «Стахановская» ).

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ:

Фундамент –    ленточный ж/б.

Стены – панель.

Перегородки – гипсолит.

Перекрытие:

- междуэтажное  - железобетон.

- подвальное  -  железобетон.

Кровля – мягкая, рулонная.

Отопление – стальные водогазоразборные трубы (централизованное).

Электроснабжение – закрытая и открытая проводка (централизованное).

Водоснабжение и водоотведение - стальные водогазоразборные трубы (централизованное).

Газоснабжение – центральное.

Вентиляция – естественная.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Согласно ВСН 53-86(р) определен фактический физический износ жилого дома №27  по пр. 60 лет СССР в г. Липецке.

| Наименование элементов здания | Удельные веса укруп-ненных констру-ктивных элементов, % | Удельные веса каждого элемента, % | Расчетный удельный вес элемента, % | Физический износ элементов здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По резуль-татам оценки, % | Средневзвешенное значение физического износа, % |
| 1. Фундаменты | 4 | 100 | 4 | 24 | 0,96 |
| 2. Стены | 32 | 80 | 25,6 | 26 | 6,65 |
| 3. Перегородки |  | 20 | 6,4 | 24 | 1,53 |
| 4. Перекрытия | 11 | 100 | 11 | 24 | 2,64 |
| 5. Крыша | 7 | 40 | 2,8 | 25 | 0,7 |
| 6. Кровля |  | 60 | 4,2 | 22 | 0,9 |
| 7 Полы | 8 | 100 | 8 | 25 | 2 |
| 8. Окна | 12 | 56 | 6,72 | 28 | 1,68 |
| 9. Двери |  | 44 | 5,28 | 26 | 1,37 |
| 10. Отделочные покрытия | 13 | 100 | 13 | 27 | 3,51 |
| 11.Прочие (лестницы и др.) | 3 | 100 | 3 | 25 | 0,75 |
| 12. Внутренние сантехнические и эл. технические устройства | 10 | 100 | 10 | 26 | 2,6 |
| Итого: | 100 | - | 100 | - | 25,29 |

Полученный результат округляем до 1%, физический износ обследуемого здания составляет 25%.

Ведущий инженер-технолог

мобильной группы                                                                    Давыдов И.А