АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Муниципальное учреждение “Административно-техническая инспекция г. Липецка”

398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, 16, тел. (4742) 28-81-51

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник  МУ «АТИ г. Липецка»

_______________ О.А. Ковыршин

“____”_________________2015г.

Техническое заключение

по результатам работы на тему:

«Обследование и оценка технического состояния жилого дома

№ 39 по ул. Стаханова в г. Липецке

на предмет физического износа».

Липецк

2015г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1. Ковыршин О.А.  		                  - 	руководитель обследования,

Начальник МУ 			            	общее редактирование отчета.

«АТИ г. Липецка»

2. Мусатова Н.В.                                         – обследование объекта,

инженер-технолог испытательной               составление отчета

группы комплексной лаборатории

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» введен в действие с 01 января 2014 года Приказом Росстандарта от 27.12.2012 года.

- ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

- ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий».- М.: Госкомархитектуры, 1998г. – 92с.

- СНиП 2.08-01-89* «Жилые здания».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- В.Т. Гроздов «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений». – СПб.: Издательский Дом KN+, 2000-140 с.

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

И ИСПЫТАНИИ МАТЕРИАЛОВ

- Цифровая фотокамера.

- Рулетка металлическая 10м

- Штангенциркуль 0-150мм

- Измеритель прочности бетона склерометр ОМШ-1 №472

- Лазерный уровень.

- Рейка нивелирная.

- Рулетка лазерная.

- Измеритель влажности цифровой термогигрометр H-Test 1

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Данная работа проведена МУ «Административно-технической инспекцией г. Липецка» на основании договора №  46  от 17.04.2015г., заключенного между МУ «Административно-техническая инспекция г. Липецка» в лице Ковыршина О.А. и  ООО «ГУК «Стахановская» в лице Синельникова Д.С.

Настоящая  работа выполнена МУ «АТИ г. Липецка» на основании:

- свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 00656.01-2014-4823017134-П-178 от 10.01.2014г., выданного НП СРО «Региональное Объединение Проектировщиков»;

- свидетельства о состоянии измерений в лаборатории №083 от 18 ноября 2013г., выданного ФБУ «Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации».

2. ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования является десятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова,  дом № 39.

3. ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Целью данного обследования являлась оценка технического состояния жилого дома, расположенного по адресу:   г. Липецк, ул. Стаханова, дом №39, на предмет физического износа.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Жилой дом, расположенный по адресу:  г. Липецк, ул. Стаханова,  дом №39, десятиэтажный,  панельный. Год постройки обследуемого здания –  1989 г. (согласно данным ООО «ГУК «Стахановская»).

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ:

Стены - панельные

Перегородки – гипсолитовые.

Перекрытие:

- междуэтажное  - настил из сборных железобетонных плит.

- подвальное  - настил из сборных железобетонных плит.

Кровля – мягкая, совмещенная, из рулонных наплавляемых материалов.

Отопление – стальные водогазоразборные трубы (централизованное).

Электроснабжение – закрытая и открытая проводка (централизованное).

Водоснабжение и водоотведение - стальные водогазоразборные трубы (централизованное).

Газоснабжение – центральное.

Вентиляция – естественная.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Согласно ВСН 53-86(р) определен фактический физический износ жилого дома №39 по ул. Стаханова в г. Липецке.

| Наименование элементов здания | Удельные веса укруп-ненных констру-ктивных элементов, % | Удельные веса каждого элемента, % | Расчетный удельный вес элемента, % | Физический износ элементов здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По резуль-татам оценки, % | Средневзвешенное значение физического износа, % |
| 1. Фундаменты | 4 | 100 | 4 | 20 | 0,8 |
| 2. Стены | 32 | 80 | 25,6 | 20 | 5,12 |
| 3. Перегородки |  | 20 | 6,4 | 20 | 1,28 |
| 4. Перекрытия | 11 | 100 | 11 | 20 | 2,2 |
| 5. Крыша | 7 | 40 | 2,8 | 20 | 0,56 |
| 6. Кровля |  | 60 | 4,2 | 20 | 0,84 |
| 7 Полы | 8 | 100 | 8 | 20 | 1,6 |
| 8. Окна | 12 | 56 | 6,72 | 25 | 1,68 |
| 9. Двери |  | 44 | 5,28 | 20 | 1,06 |
| 10. Отделочные покрытия | 13 | 100 | 13 | 35 | 4,55 |
| 11.Прочие (лестницы и др.) | 3 | 100 | 3 | 30 | 0,9 |
| 12. Внутренние сантехнические и эл. технические устройства | 10 | 100 | 10 | 40 | 4,0 |
| Итого: | 100 | - | 100 | - | 24,59 |

Полученный результат округляем до 1%, физический износ обследуемого здания составляет 25%.

Ведущий инженер-технолог

испытательной группы

комплексной лаборатории                                                Мусатова Н.В.